## Slide 2
Sådan laver man asfalt i dag
Notes: Problemet er:
Energiforbruget ved opvarmning
Lastbiltransport
Råstoffer
  Danmark importerer årligt 4,5 mio. ton granit og asfaltproduktionen aftager 1,5 mio. ton af disse – det svarer til lastbiler i en lang række fra Skagen til Berlin, ca. 1.000 km
  KUN 10-50 års forbrug af råstoffer tilbage i Danmark
  Om 10 år er der ikke nævneværdig grusproduktion på hele Sjælland

## Slide 3
En af løsningerne kan være BSM in-situ
Notes: BSM metoden går i sin enkelthed ud på, at de gamle vej bliver fræset op, knuser asfalten, tilsætter vand, bindemiddel og en anelse cement, hvorefter blandingen bliver udlagt med det samme.
Det særlige ved metoden, er at den både genanvender hele den gamle belægning og at energiforbruget er væsentligt mindre end ved traditionelt asfaltarbejde.

## Slide 4
Notes: BSM er smart, fordi
100 pct. Genbrug
  Minimal anvendelse af råstoffer
Ingen transport
Ingen opvarmning
Markant mindre CO2 udledning

## Slide 5: BSM?
BSM
Metoden indebærer, at den eksisterende asfalt opfræses, iblandes skumbitumen, vand og en smule cement, hvorefter den genudlægges på vejen i én og samme arbejdsgang.

## Slide 6: BSM – processen

## Slide 7: Bogensevej i Middelfart
FØR
EFTER

## Slide 8: Sinding Hedevej i Silkeborg
2.900 lbm - Udvidelse fra 4,3 – 5,5 m
Eks. Lagtykkelse 10 cm
FØR
EFTER

## Slide 9
Fakta:
70 m ”vogntog”
Udlægning ca. 1.500-2.000 lbm dagligt
Henlægge i 1-3 uger inden afdækkes af slidlag

## Slide 10
30 strækninger er udført i Danmark med BSM in-situ
Erfaring i DK siden 2019
Erfaring i udlandet siden 1980’erne
Infrastrukturplanen
Status
Notes: Løsningen har 30 års erfaring fra udlandet. Den har ikke i DK indfundet sig som et normalt produkt, men vi er godt på vej og har nu 4 sæsoners god erfaring.
Lobbyarbejde – konferencer og er opsøgende i formidling og salgsarbejdet.

## Slide 11
Teknologisk institut
Udbudsforskrifter
Dokumentation
Notes: Branchen har gennem mange år fulgt gode indarbejdede vejregler og udbudsforskrifter.
Derfor kan det være svært for nye løsninger at komme på markedet.
Kortsigtet tilgang til vejvedligeholdelse, er dyrt fremfor at tænke langsigtet. Så hellere god vedligeholdelse en lappeløsninger.
Teknologisk Institut har lavet undersøgelser på nogen af de strækninger vi har udført og med godt resultatet. Bl.a.. Viser det undersøgelserne også at BSM er usædvanlig god, bedre end typisk set for selv meget stabile typer af varmblandet asfalt.